## Slide 1: Custom IP AXI: GPIO
Realizzare un componente GPIO
Connettere il componente al bus AXI
Implementare i driver per la gestione del componente

## Slide 2: Connessione del componente al bus AXI
Inserimento del componente GPIO realizzato all’interno di un wrapper fornito da Vivado per l’implementazione dell’interfaccia AXI

## Slide 3: Connessione del componente al bus AXI
Gestione registri:
Connessione dei segnali del nostro componente GPIO al bus.
ENABLE -> slv_reg0
WRITE -> slv_reg1
READ -> gpio_read
Per il segnale di read non viene utilzziato uno degli slv_reg poiché essendo un segnale di output per il GPIO si genererebbe un conflitto in scrittura con il bus.

## Slide 4: Gestione interruzioni
Siamo interessati a generare un evento di interruzione ogni qual volta vi sia una variazione del segnale di READ del componente GPIO_Array. La variazione deve asserire il segnale di interrupt se e solo se:
Le interruzioni globali del componente sono abilitate
La singola linea interna del GPIO_Array è abilitata (mascherata) a generare l'interruzione
Il segnale di READ è pilotato da PADS e non da WRITE

## Slide 5: Gestione Interruzioni
Il process vhdl che gestisce la rilevazione dei fronti può essere schematizzato come segue:

## Slide 6: Gestione Interruzioni
Gestione registro interruzioni pendenti:
change_detected <= global_intr and or_reduce(changed_bits)

## Slide 7: Gestione Interruzioni
Gestione segnale interruzione verso il processore

## Slide 8: Block Design

## Slide 9: Driver
Driver Standalone
Driver con supporto del SO Linux:
  Kernel Mode
  Userspace I/O

## Slide 10: Driver Standalone
Interazione diretta con l’hardware e la PS della Zynq 7000, composta da Cortex-A9 e un GIC pl390 interrupt controller

## Slide 11: Driver Standalone - Configurazione
Configurazione del GIC tramite driver forniti da Xilinx nella libreria scugic
Abilitare la gestione delle eccezioni relative al GIC (opzionale)
Registrare gli handler alle 3 linee di interruzione
Abilitazione linee di interruzione

## Slide 12: Driver Standalone - ISR
Disabilitazione interruzioni globali
Verica quale delle linee chiedono di essere servite
Da l’ACK alle linee pendenti
Riabilita le interruzioni globali del componente

## Slide 13: Driver Linux – Kernel Mode
Driver scritto sotto forma di modulo kernel e inserito dinamicamente all’interno del kernel fornendo più flessibilità rispetto al «building statico».
Nei SO UNIX le periferiche (/dev) sono rappresentate da due tipologie speciali di file:
  Device a Blocchi: dispositivi che effettuano operazioni di I/O per blocchi di bytes (memorie di massa)
  Device a Caratteri: dispositivi seriali/paralleli che comunicano a caratteri.

## Slide 14: Modulo Kernel
Il device all'interno del sistema operativo Linux è visto come un file, per cui il device driver
deve implementare tutte le system-call per l'interfacciamento con un file.

## Slide 15: Modulo Kernel

## Slide 16: Astrazione del componente GPIO
Il modulo dispone di una lista per la gestione di più device.

## Slide 17: Probe
Il kernel effettuerà una chiamata alla funzione probe per ciascun device che presenta il campo compatible uguale a quello specificato all’interno della struttura of_device_id. La funzione ha il compito di allocare la lista se essa è ancora vuota, effettuare tutte le operazione necessarie per l’inizializzazione del device chiamando la funzione GPIO_Init e infine di aggiungere l‘oggetto alla lista.

## Slide 18: Probe – Chiamata a GPIO_Init
La probe effettua una chiamata alla funzione GPIO_Init per inizializzare la struct che astrae il device GPIO, puntata da GPIO_ptr, passando i seguenti parametri:
Il puntatore alla struct class Gpio_class deve essere stato precedentemente inizializzato mediante la chiamata a:
Handler dell’interruzione; ridefinito all’interno del modulo kernel

## Slide 19: GPIO_Init
Allocare un range di Major e minor numbers per il device a caratteri
Inizializzare la struttura cdev specificando la struttura file operations associata al device a caratteri

## Slide 20: GPIO_Init
Creazione del device all'interno del filesystem assegnandogli i numbers richiesti in precedenza. La funzione ritorna un puntatore alla struct device
Aggiungere il device a caratteri al sistema. Se l'operazione va a buon fine sarà possibile vedere il device sotto /dev

## Slide 21: GPIO_Init
Inizializzare la struct resource con i valori recuperati dal nodo corrispondente al device all’interno del device tree
Allocare una quantita res_size di memoria fisica per il dispositivo I/O a partire dall'inidirizzo res.start

## Slide 22: GPIO_Init
Mappare la memoria fisica del dispositivo I/O appena allocata nello spazio degli indirizzi virtuali del kernel. La funzione restituisce l'indirizzo virtuale corrispondente al base_address in memoria fisica del device.
Cercare le specifiche dell'interrupt nel device tree. La funzione restituisce il suo numero identificativo

## Slide 23: GPIO_Init
Allocare la linea di interrupt e registrare l’handler ad essa associato. Se l’operazione va a buon fine si potrà osservare il numero della linea associata all’IRQ del device sotto /proc/interrupts (comprese altre informazioni quali il numero di interruzioni rilevate o il tipo di interrupt)

## Slide 24: GPIO_Init
Inizializzare wait_queue, spinlock e variabile can_read
Abilitare interruzioni del device

## Slide 25: User application: test modulo
Per testare il funzionamento del modulo Kernel è stata realizzata un user application interattiva che permette all’utente di scegliere quale device utilizzare.
L’user app suppone che pads sia pilotato dall’esterno e che si voglia esclusivamente leggerne il valore quando vi è una variazione (es. premere un button).
Semplicemente l’user app esegue le seguenti operazioni:
  OPEN sul file descriptor del GPIO selezionato
  Si mette in attesa di un’interruzione con una READ bloccante.

## Slide 26: User application: workflow

## Slide 27: Driver Userspace I/O
Framework per la gestione dei driver nell’userspace.
Gestione dell’interruzione demandata all’userspace.

## Slide 28: Workflow esempio user application - UIO
Apertura descrittore del file sul device /dev/uio0
Effettuare il mapping con l’indirizzo virtuale mmap
Attesa di interruzioni dal device tramite chiamata bloccante/non bloccante a read (o in alternativa a poll)
Quando il sottosistema UIO rileva un’interruzione provvederà a risvegliare il processo
Chiamata write per indicare al sottosistema che l’interruzione è stata gestita e che può riabilitare le interruzioni